附件

诸暨市第五人民医院全院医用织品

洗涤服务采购项目

一、具体要求

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 具有满足需求的洗涤、消毒及运送等设备，请列出清单。 |
| 2 | 负责洗涤物品的运送工作。 必须投入完成医用织物RFID智能管理系统一套。实现全院工作人员织物的基础数据、配送、洗涤追溯、工作服自助发放回收等智能化管理需求与二次开发能力。 投入的织物智能化管理系统必须能完全对接目前院区内的工服智能收发柜使用。 被服耐水洗电子标签：投标人按全院工作服数量实际配比。（后续需提供全院织物使用） 智能化管理实施时间期限：该项服务内容须在中标后一周内上线使用。 |
| 3 | 具有能在3小时内将急需物品送达招标单位的能力。 |
| 4 | 无论定期或不定期抽检，必须达到有关部门洗涤检测标准。 |
| 5 | 服从院方管理和调度。特别是服务态度、运送物品的时间等方面必须无条件达到院方要求。 |
| 6 | 洗涤物品必须按照医院要求严格分类洗涤，预防交叉感染。 |
| 7 | 运输工具及收集运送时间：运输工具由洗涤公司自行提供，根据医院时间要求， 将洗净物品送至医院，并清点数量开具三联单，由院方、洗涤公司运送人员双方签字确认，双签名后二联交使用医院，一联交洗衣公司，遇重洗、缝补多时应及时通知并在清洗单上注明，暂欠物品隔日结清。如不及时送达，影响医院工作正常运行，投标方按当月成交总额的5%向院方支付违约金；严重影响医院正常运行时，院方有权终止合同。 |
| 8 | 洗涤要求：洗涤公司应根据医用物品的特点，明确工艺标准，科学安排洗涤工序，分拣、分类、洗涤，病人衣被和医护人员、工作衣帽分开回收，分类洗涤;保证洗涤质量。随时接受卫生防疫部门的检测，定期报告医院，医院有权对洗涤公司所洗物品和洗涤场所进行抽查和检验，并根据实际结果给与奖惩，以确保洗涤质量。洗涤消毒后清洁织物微生物指标应符合‘医用织物洗涤消毒技术规范’要求 |
| 9 | 必须严格执行消毒隔离制度，有血物品、传染病人及可疑传染病人物品必须先浸泡消毒后清洗，严防交叉感染。 |
| 10 | 医院提供的医用物品，如因顽渍太多，经多次洗涤仍无明显效果的，由医院作报废处理或另作他用；棉织品洗涤后外观清洁平整，无污迹、血迹、黄迹、锈迹，如出现应洗清而实际未洗清物品，医院按此物品洗涤价格罚款十倍/件，在结算费用中直接扣除。 |
| 11 | 缝补要求：未报废物品中出现小洞，脱线，掉纽扣等由洗涤公司负责缝补后再送往医院，所需辅料及人工费用一并估入洗涤费中；未报废而不缝补的物品送入医院的情况，医院将作相应处罚。 |
| 12 | 医用织品类烘干要彻底，整烫要按规范烫平、外观好（包括缝补的外观），其平整度应满足使用科室要求为止。棉织品折叠规范。 |
| 13 | 遗失与破损要求：遗失物品及工作服等特殊物品按原值的100%赔偿。有颜色的棉织品应分开清洗，如因工作失误、不分检造成棉织品搭色损坏，及操作不当造成棉织品损坏的，由洗衣公司按质论价赔偿。如有不符合洗涤标准的物品，洗衣公司应负责免费重洗。 |
| 14 | 考核要求：每月采购单位管理人员和洗涤公司负责人对本月的洗涤、缝补、熨烫的质量进行测评，满意度测评以85%为基准，低一个百分点在当月洗涤费用中依比例递增扣除。 |
| 15 | 报损率要求： 1、自然损坏由双方确认（具体科室负责人），非自然损坏、遗失的按价赔偿。 2、全年报损率小于15%，超过的按原价的70%赔偿。 3、赔偿费用由采购人在结算费用中直接扣除。 |
| 16 | 费用结算：款项按月支付，由供方在每月5号前提供上月洗衣清单汇总表交采购人审核后，10号前开具发票，该月月底前汇款。 |
| 17 | 符合医用织品洗涤、消毒、运送制度。（要求下附） |

注：第二条要求为实质性响应，主要功能项目发生实质性偏离的投标文件将被视为无效。

（二）织品洗涤、消毒、运送制度

（1）一般无明显污染及无传染性的衣服有洗涤剂70℃以上温度（化纤织品宜40℃~45℃）在洗衣机内洗涤30分钟，再用清水漂洗。

（2）传染病菌的织品，应先用消毒剂浸泡消毒30分钟，再放入洗涤剂于90℃以上洗涤30分钟，然后清水漂洗。

（3）明显血、脓、便污染的衣服，视为传染性衣服，在用热水洗涤前，先用冷水洗涤液或1~2%冷碱水将血、脓、便等有机物洗涤，再用洗涤剂70℃及以上温度（化纤被服宜40℃~45℃）在洗衣机内洗涤30分钟，再用清水漂洗。

（4）洗涤程序中的消毒过程的设定必须至少符合以下其中一个要求：

a.温度不小于80摄氏度，保持至少10分钟；

b.使用含氯消毒剂，洗涤溶液活性氯浓度不低于200PPM；

c.使用过氧乙酸消毒剂，洗涤溶液过氧乙酸浓度不低于200PPM；

d.布草在洗涤消毒后的技术指标：细菌数量小于12 CFU/25cm2。

（5）送医用织品应做到污、洁分开，接送织品的车用后要及时消毒处理。